## Slide 1: 计算机基本组成
存储器
运算器
控制器
输出设备
输入设备
数据
结果
地址
指令
状态
命令
请求
命令
命令
请求
程序
结果
以存储器为核心

## Slide 2: 存储程序与冯.诺依曼体制
存储程序工作方式3个要点
（1）根据求解问题事先编制程序
（2）事先将程序存入计算机中
（3）计算机自动、连续地执行程序
1 | 1010100011101
2 | 1000110001001
3 | 1000010101010
4 | 1000100100010
5 | 1110101001010
PC

## Slide 3: 计算机的性能指标
1. 基本字长
指操作数的基本位数。
它影响计算精度、指令功能。
2. 存储容量
（1）主存容量
指存储单元个数×位数。
表明寻址范围，决定地址位数
表明编址单位

## Slide 4: 外频
外部频率或基频，也叫系统时钟频率，主板上的振荡器输出的时钟频率，是计算机中一切硬件部件工作所依据的基准时信号，倍频后用作计算机中各部件的工作频率。
系统
振荡器
频率放大
CPU
内存
其它部件
一般不超过300MHz
外频信号
倍频系数

## Slide 5: 运算速度
（1）CPU主频=外频×倍频系数；
（2）IPS，每秒执行指令数；
（3）CPI，即Clock-cycle Per Instruction ；
（4）FLOPS，每秒执行浮点运算的次数；
比如， 天河2号, 其实测速度: 33.86PFLOPS
1P=1024T 1T=1024G 1G=1024M 1M=1024K
1PFLOPS等于1千万亿次浮点指令/秒

## Slide 6: 数据传输率
位宽×工作频率
8
带宽 =
（B/S）
物理意义：单位时间内的数据传输量。
注意：计算总线的带宽时，一般还要考虑编码方式、单双工模式和通道的路数等因素。

## Slide 7: 常用的几种进位制
十进制：1、2、56、199
二进制：1001B、10101B
八进制：(567)8、(123)8
十六进制：567H、123H
BCD码：(000100110111)BCD
（1）2进制：0、1
（2）8进制：0、1、2、…、7
（3）16进制：0、…、9、A、B、C、D、E、F

## Slide 8
2.1.2 带符号数的表示
1 原码：比较自然的表示法，最高位表示符号，0为正，1为负。优点：简单易懂。缺点：加减法运算复杂。
例：真值 X原
+0.1011 0.1011
- 0.1011 1.1011
- 1011 11011 (最高位是符号位)

## Slide 9
2 反码：为计算补码方便而引入
它的求法很简单：(负数)对原码的尾数逐位取反。
另：补码末位减1也可求得(负数)
例：X原=0.1010 X反=0.1010
X原=1.1010 X反=1. 0101

## Slide 10
3 补码：克服了原码运算的缺点，能够让符号位一起参与运算。
规则：最高位为符号位，数值位由给出数值按2取模（求补）的结果表示 。即负数“取反加一” 。
例：X原=0.1010 X补=0.1010
X原=1.1010 X补=1.0110

## Slide 11
二进制代码 | 无符号数值 | 原码值 | 反码值 | 补码值
0000 0000 0000 0001 ┆ 0111 1110 0111 1111 1000 0000 1000 0001 1000 0010 ┆ 1111 1101 1111 1110 1111 1111 | 0 1 ┆ 126 127 128 129 130 ┆ 253 254 255 | +0 +1 ┆ +126 +127 -0 -1 -2 ┆ -125 -126 -127 | +0 +1 ┆ +126 +127 -127 -126 -125 ┆ -2 -1 -0 | +0 +1 ┆ +126 +127 -128 -127 -126 ┆ -3 -2 -1

## Slide 12
【小结】原码、反码与补码的比较
（1）原码的最高位为符号位，其余为数值位。
（2）正数的反码、补码与原码相同。
即[x]反 =[x]补=[x]原
负数的反码符号位为1,数值位为原码按位取反。负数的补码符号位为1,数值位为原码按位取反,再加1。
（3）原码、反码零的表示有两个：
（0…0）(10..0)/(0…0)(1…1)
补码的零只有一个：（0…0）

## Slide 13
（4）原码、反码表示正负数的范围（对称）：
–（2n-1）~ +（2n-1）
补码表示正负数的范围（非对称）：
– （2n）~ +（2n-1） (注意)
10 · · ·0 ~ 01· · · · 1
负数补码的表示范围比原码多一种组合。

## Slide 14: 2.1.3 定点数与浮点数
1、定点表示法
由程序设计者约定，该程序中所有数的小数点固定在同一位置不变。
① 带符号的定点小数：约定所有数的小数点的位置固定在符号位之后。
设字长= n+1位，原码表示范围为：-(1-2-n)～1-2-n
补码表示范围为：-1～1-2-n
． 0 1 0 1 1 1 0
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 15
② 带符号的定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
设字长=n+1位，
原码表示范围为： - (2n -1)～2n -1
补码表示范围为： - 2n ～2n -1
0 1 0 1 1 1 0 ．
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 16
补
10000000 ～01111111
补
无符号数：
定点整数:
定点小数:
00000000～11111111
0～255
11111111 ～01111111
原
原
-127～127
-128～127
1.1111111 ～0.1111111
原
原
-(1-2-7)～ (1-2-7)
1.0000000 ～0.1111111
补
补
-1～ (1-2-7)
如用8位二进制数表示，则其表示范围如下：

## Slide 17
浮点表示法：小数点的位置可左右浮动的表示方法。其思想来源于科学计数法。
例：△–0.0000000000000307
=-0.307*10-13=-3.07*10-14
=-30.7*10-15=-307*10-16…
浮点数的一般表示方法：
N=M*RE
其中，M为尾数（定点小数），R为基数（定点整数、二进制中R=2），E为阶码（定点整数）

## Slide 18: 浮点表示法
阶符 | 阶码位 ． | 数符 | ．尾数位
阶码
（带符号的定点整数）
尾数
（带符号的定点小数）
隐含小数点
隐含小数点

## Slide 19
E
浮点数真值：N = + R ×M
阶码
Ef E1 … Em Mf M1 … Mn
浮点数机器格式：
尾数
阶符
数符
R：阶码底，隐含约定，一般为2。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
其位数决定数值范围；
阶符表示数的大小。
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
数符表示数的正负。

## Slide 20
规格化：计算机规定浮点数尾数部分用纯小数形式表示。一个非规格化浮点数有多种表示形式，但规格化浮点数只有唯一的表示形式。其目的是为了提高精度。
原码规格化要求： 0.5 <= |M| < 1
即 M1=1 (0.10101)原 (1.10101)原
补码规格化要求：
-1<=M<-1/2 或 1/2<=M<1
对于正数来说，M1=1 (0.10101)补
对于负数来说，M1=0 (1.01101)补
注意 – 0.5=(1.1)补 不是一个规格化数

## Slide 21
例:△将X=-68(十进制)表示成浮点数，具体格式为：阶码为4位，尾数为8位，都用补码表示。
0
1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
1
解：
X=-44H=-1000100B=-0.1000100*2+7
|阶码(4位)| 尾数（8位） |

## Slide 23
[思考]某十六进制浮点数（A3680000）16，补码表示，字长32位，阶码8位（含1位阶符），尾数24位（含1位数符），求该浮点数10进制真值表达式。

## Slide 24: 2.3 数据代码的处理与存储
1 移位操作
常见的移位操作分为逻辑移位和算术移位两种。通常的移位是由移位寄存器来完成。
一、算术移位规则
(1)原码(及正数补码)规则：数符不变，空位补0
左移：
0.0101 — 0.1010； 1.0101 — 1.1010
00.1010 — 01.0100

## Slide 25
右移：
0.1010 — 0.0101； 1.1010 — 1.0101
01.0100 — 00.1010
注：在双符号位中可暂时保存有效数位。
(2) 负数补码左移规则：数符不变，空位即末位 补0
1.1011 — 1.0110； 11.0110 — 10.1100
(3)负数补码右移规则：数符不变，空位补1
1.1011 — 1.1101； 1.0110 — 1.1011
10.1100 — 11.0110

## Slide 26
补码加减
补码加减相比原码加减来说，要简单一些：操作数用补码表示，连同符号位一起，结果也是用补码表示。
(X + Y)补 = X补 +Y补
(X － Y )补 = X补 + (－Y)补
其中：(－Y)补 = ((Y)补)求补
即将(Y)补连同符号位一起，取反加一

## Slide 27
基本关系式
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
式（1）：操作码为“加”时，两数直接相加。
3) X= 3
Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3
Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（– 5补码）
1) X=3
Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3
Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）

## Slide 28
式（2）：操作码为“减”时，将减转换为加。
1) X= 4
Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
2) X= –4
Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
Y补 (–Y)补：
将Y补变补
不管Y补为正或负，将其符号连同尾数一起各位变反，末位加1。
即将减数变补后与被减数相加。
X补=0 0100
Y补=1 1011
X补=1 1100
Y补=0 0101

## Slide 29
注意：某数的补码表示与某数变补的区别。
例. 1 0101原 1 1011
补码表示
1 0011补 0 1101
变补
例. 1 0101原 1 1011
0 0101原 0 0101
补码表示
符号位不变；
0 0101原 0 0101
1 0101原 1 1011
0 0101原 0 0101
负数尾数改变，正数尾数不变。
0 0011补 1 1101
1 0011补 0 1101
0 0011补 1 1101
1 0011补 0 1101
0 0011补 1 1101
变补
符号位改变，
尾数改变。
补码的机器负数

## Slide 30: 2.3.2 溢出判断
运算结果若超出机器数的表示范围，称为溢出。只有同符号数相加才可能产生溢出。
9 ＋ 3 =12 11 ＋7 =18(正溢)
01001 01011
+ 00011 + 00111
01100 10010

## Slide 31
(– 9)＋( – 3) = –12 (–11)＋(–7) = –18(负溢)
10111 10101
+ 11101 + 11001
110100 101110
溢出的主要原因是：数的位数有限，结果超出给定的范围。以上的情况可以通过增加数的位数来解决。

## Slide 32
1、溢出判别逻辑之一
“溢出”＝SASBSf＋SASBSf
SA: 操作数A的符号位
SB: 操作数B的符号位
Sf: 结果的符号位
判断：如果两个正数相加的结果是负数；两个负数相加后的结果为正数，均表明发生溢出。

## Slide 33
（1）A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
（2）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB

## Slide 34
2、溢出判别逻辑之二
“溢出”＝Cf⊕C
Cf ：结果符号位产生的进位
C：最高有效位(符号位之后的第一位)产生的进位

## Slide 35
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf=0
C =0
Cf=0
C =1
Cf=1
C =1
Cf=1
C =0
Cf=1
C =1
Cf=0
C =0
1
1
1
1
1
1

## Slide 36
3、溢出判别逻辑之三
双符号位判断：将符号位扩大到两位
双符号位定义如下：
00----结果为正，无溢出
01----结果正溢
10----结果负溢
11----结果为负，无溢出

## Slide 37
9 ＋ 3 =12 11 ＋7 =18(正溢)
001001 001011
+ 000011 + 000111
001100 010010
(-9) ＋(-3) =-12 (-11) ＋(-7) =-18(负溢)
110111 110101
+ 111101 + 111001
110100 101110

## Slide 38
Yn(高位) Yn+1(低位) 操作(A补为部分积累加和)
0 0
0 1
1 0
1 1
1/2A补
1/2(A补+X补)
1/2(A补-X补)
1/2A补
( 0 )
( 1 )
(-1 )
( 0 )
3.运算实例
X=-0.1101,Y=-0.1011,求(XY)补。
初值：A=00.0000,B=X补=11.0011,
-B=(-X)补=00.1101,C =Y补=1.0101
补码一位乘法

## Slide 39
步数 条件 操作 A C
00.0000 1.0101
1）
1 0
-B
Cn
+ 00.1101
00.1101
00.0110
11.0101
2）
0 1
+B
+ 11.0011
11.1001
11.1100
111.010
3）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1001
00.0100
1111.01
4）
0 1
+B
+ 11.0011
11.0111
11.1011
11111.0
0
Cn+1
CnCn+1
5）
1 0
-B
+ 00.1101

## Slide 40
(XY)补 = 0.10001111
4）
0 1
+B
+ 11.0011
11.0111
11.1011
11111.0
5）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1000
1111
修正
(1)A、B取双符号位，符号参加运算；
(2)C取单符号位，符号参加移位，以决定最后是否
修正；
(3)C末位设置附加位Cn+1，初值为0，CnCn+1组成判
断位，决定运算操作；
(4)作n步循环,若需作第n+1步,则不移位,仅修正。
4.运算规则
1.0 : -B修正
0.1 : +B修正
0.0 : 不修正
1.1 : 不修正

## Slide 41
1. 浮点加减运算
步骤：
1.检测能否简化操作。
判操作数是否为0
尾数为0
阶码下溢
2.对阶
例.
10.0 1
(1)对阶：使两数阶码相等(小数点实际位置对齐，
尾数对应权值相同)。
(2)对阶规则：小阶向大阶对齐。
2 ×0.1001
2 ×0.1101
2
3
11 0.1
010.01
110.1
2 ×0.01001
3
2 ×0.1101
3

## Slide 42
3.尾数加减.
(1) 1.0001
+0.1001
(4)阶码比较：比较线路或减法。
(3)对阶操作：小阶阶码增大，尾数右移。
例.AE>BE，则BE+1 BE，BM，直到BE=AE
1.1010
(2) 0.0101
+0.1101
AM + BM AM
4.结果规格化
M <1/2
1.0010
M >1
应左移规格化
应右移规格化

## Slide 43
2.5.1 奇偶校验
待编码信息 1011 0001
奇校验编码 1011 0001
偶校验编码 1011 0001
1
0
校验位
（1）编码规则
增设1位校验位，从而使1的个数是奇或偶数
5个“1”
4个“1”

## Slide 44
2.4.2 海明校验
实际上是一种多重奇偶校验，将代码按照一定规律组织为若干小组，进行分组奇偶校验。不仅能够检验是否出错，还能检验出一位错。
（1）分成几组？增设多少校验位？
待编码信息k位，分成r组，每组增设1个校验位，则供需设r位校验位，共组成一个n位的海明校验码。检验时每组产生1位校验信息，组成一个r位的指误码，有2r种状态，其中全0表示无错，余下的组合分别指明（ 2r-1）位中的某一位错，应满足：
n=k+r≤2r-1

## Slide 45
r | k | n
3 | 4 | 7
4 | 11 | 15
5 | 26 | 31
6 | 57 | 63
7 | 120 | 127
8 | 247 | 255
n：海明校验码最大位数
k：待编码信息位数
r ：校验位数
n=k+r≤2r-1

## Slide 46
如k=4,则 r≥3,组成7位的海明码
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 指误码
 | P1 | P2 | A1 | P3 | A2 | A3 | A4 | 
第3组 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | G3
第2组 |  | √ | √ |  |  | √ | √ | G2
第1组 | √ |  | √ |  | √ |  | √ | G1
正确码 |  |  |  |  |  |  |  | 
一位错 |  |  |  |  |  |  |  | 
有效信息：A1A2A3A4为1010,校验位：P1P2P3, 偶校验
1
0
1
G3G2G1=000
G3G2G1=101
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 |  | 0 | 1 | 0
1
p1、p2、p3分别在位置1、2、4上
p1校验位置里含1的位，3（2+1) 5(4+1) 7(4+2+1)
p2校验位置里含2的位，3(2+1) 6(4+2) 7(4+2+1)
p3校验位置里含4的位，5(4+1) 6(4+2) 7(4+2+1)

## Slide 47
（3）编码规则
每组均采用偶校验，即填入校验码后，使组内具有偶数个1
如：有效码1010
编码后：1011010（红色的为检验码）

## Slide 48
2.4.3循环冗余校验(cyclic redundancy check)
校验规则：校验码除以某约定代码，能除尽则表明代码正确，否则可用余数指明出错位置。
（1）编码方法
将待编码的K位有效信息M(x)左移r位，得M(x)·xr,空出r位，以拼装将求得的r位余数。
选取一个r+1位的生成多项式G(x),对M(x)·xr做模2除。
将左移r位的待编码信息，与余数R(x)做模2加，拼接为包含有效信息在内的CRC校验码。

## Slide 49
[例]将4位有效信息（1100）编成CRC码，选择的生成多项式为（1011）
M(x)=x3+x2, 即1100（k=4）
M(x)·xr=x6+x5,即1100000（r=多项式位数-1=3）
G(x)=x3+x+1,1011(生成多项式)
M(x)·x3
G(x)
=
1100000
1011
=
1110 +
010
1011
M(x)·x3+R(X)=1100000+010=1100010

## Slide 50
111
1011
0
1100000
1011
1
0
1
1
1
1011
1
0
1011
1
0
0
M(x)·x3
G(x)
=
1100000
1011
Q(x)=1110
R(x)=10
M(x)·x3⊕R(x)=1100000⊕10
“模2运算”,可忽略进位、借位
=1100010
1100在当前生成多项式G(x)下的CRC编码为: 1100010
模2加

## Slide 51
③ 指令寄存器 (IR)
存放从存储单元中读出的指令。
④ 程序计数器 (PC)
用于跟踪程序的地址。
PC的初值为所要执行的程序的首地址。
如果一条指令占据1个单元, 则一条指令被读出以后, 则进行: PC+1 PC操作 ;
如果一条指令占据2个单元, 则一条指令被读出以后, 则进行: PC+2 PC操作; 依次类推。
⑤ 程序状态字寄存器(PSW)
用于记录程序指令过程中运行的状态和程序的工作方式。

## Slide 52
⑦ 数据缓冲寄存器 （MDR)
用于暂存CPU与存储器和外设之间通信的数据。
CPU
MAR
MBR
存储器
I/O接口和设备
⑥ 地址寄存器 MAR
CPU访问存储器和访问I/O端口的地址首先存入MAR, 再由MAR送往外部地址总线。

## Slide 53
3.2.3 寻址方式
是指寻找操作数地址或操作数的方式。
操作码op 立即数S
1. 立即寻址
指令直接给出操作数。
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、有限。
数在基本指令之后，其长度可变。
用来提供常数、设置初值等。

## Slide 54
操作码op 有效地址D
2. 直接寻址
指令直接给出操作数地址。
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在R中)
（1）存储器直接寻址
（直接寻址）
定长格式
D的位数有限,
限制访存范围
变长格式
基本指令
DL
DH
D的位数可覆盖
整个存储空间
S =（D）

## Slide 55
操作码op 寄存器号R
（2）寄存器直接寻址
（寄存器寻址）
格式
R所占位数少；
访问R比访问M快
S =（R）
用于访问固定的存储单元或寄存器。

## Slide 56
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在M中)
格式
3.间接寻址
指令给出操作数的间接地址。
（1）存储器间址
操作码op 间接地址D
D=0030
0060
...
0060
S
...
S =((D))
M
间址单元
地址指针

## Slide 57
操作码op 寄存器号R
（2）寄存器间址
格式
R所占位数少；R可提供全字长地址码；
修改R内容比修改M内容快。
S =((R))
指针不变(由指令指定)，指针内容可变，使同一指令可指向不同存储单元，以实现程序的循环、共享，并提供转移地址。
R=02
M
0040
0040
S
...
...
...
地址指针

## Slide 58
格式
（3）堆栈寻址
操作码op 堆栈指针SP
SP
...
S
...
S =((SP))
M
0070
...
栈顶
SP既可出现在指令中，也可隐含约定。
堆栈向上生成
压栈：
SP自动减1，再存数。
-(SP)，自减型间址。
先取数，SP再自动加1。
(SP)+，自增型间址。
出栈：

## Slide 59
格式
（1）变址寻址
4.变址、基址寻址及其变化
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
操作码op RX D
变址寄存器号
S =((RX)+ D)
形式地址
修改量
基准地址

## Slide 60
D的位数有限，若不能提供全字长地址码，会使访存空间受到限制。
例. 用变址方式访问一组连续区间内的数组元素。
D=首址
D为存储区首址；
(RX)为所访单元距离首址的长度；
RX初值为0，每访问一个单元，(RX)+1。
n-1
...
0
1
2
...
D+1
D+2
D+n-1
...

## Slide 61
CPU可编程访问的寄存器:
寻址方式 编码 助记符 定义
模型机寻址方式
寄存器寻址
通用寄存器R、指令计数器PC、堆栈指针SP、程序状态字PSW
000
R
(R)为操作数
寄存器间址
001
(R)
(R)为操作数地址
自减型寄存器间址
010
–(R)
–(SP)
(R) –1为操作数地址
(SP) – 1为栈顶地址

## Slide 62
寻址方式 编码 助记符 定义
(PC)+
(R)为操作数地址,
立即/自增型寄存器间址
011
(R)+
访问后(R)+1
(SP)+
(SP)为栈顶地址,
出栈后(SP)+1
(PC)为立即数地址,
取数后(PC)+1
100
(R)为间接地址,
直接/自增型双间址
@(R)+
(PC)为间接地址，
访问后(R)+1
@(PC)+
访问后(PC)+1
如果指定寄存器为PC

## Slide 63
直接/自增型双间址寻址过程示意:
操作码 X 寄存器号i
寻址字段 Ri
Addr1
Ri
Addr1
Addr2
Addr2
Data
操作数
....
且 (Ri)+1Ri 对字节操作
或 (Ri)+2Ri 对字操作

## Slide 64
101
(R)+d为有效地址
变址
X(R)
X(PC)
(PC)+d为有效地址
跳步
110
SKP
跳过下条指令执行
寻址方式 编码 助记符 定义
注: 移位量d存放在现行指令单元的下一个单元, 因此需要根据PC值来读取该移位量。
现行指令码
d
PC
PC+1
变址寻址流程的依据

## Slide 65: 3.3.2 加法器与进位链逻辑
1.并行加法器
（1）特点：各位同时相加。例. 8位数相加。
∑8
∑7
∑2
∑1
A8 B8 A7 B7 A2 B2 A1 B1
C0
1 1 1 1
（2）影响速度的主要因素: 存在着进位信号的传递。
0 0 0 0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 66
能完成32种运算

## Slide 67
3.4.3 模型机的组成与数据通路
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
C0
接口

## Slide 68
1、部件的组成
为了使数据传送控制简单和集中, 采用:
以ALU为中心的总线结构
包括四个部分:
 ALU部件
 CPU与系统总线的连接
 寄存器组
 内总线
 ALU为内部数据传送通路的中心;
 寄存器采用独立结构;
 内总线采用单向数据总线(16位);
 与系统总线的连接通过MAR、MDR实现。
 采用同步控制方式;

## Slide 69
(1) 寄存器
① 可编程寄存器:
 通用寄存器:
R0(000)、R1(001)
R2(010)、R3(011)
 堆栈指针:
SP(100)
 指令计数器:
PC(111)
 程序状态字:
PSW(101)
条件码: C=1(有进位); V=1(有溢出); Z=1(结果为0); N=1 结果为负。
中断允许标志I: 为“1”开中断,为“0”关中断。
15 4 3 2 1 0
(可扩展) I N Z V C

## Slide 70
② 暂存器 C、D
从主存读取源操作数或源操作数地址, 使用暂存器C;
从主存读取目的操作数或目的操作数地址, 或者暂存运算结果,使用暂存器D;
③ 指令寄存器IR
存放现行指令, 指令码经数据总线直接置入IR。
④ 地址寄存器MAR
⑤ 数据寄存器MDR
实现CPU与主存的接口
MDR
输出时
输出至DB
输出至ALU的B选择器
输入时
从内总线输入
从DB输入(置入)

## Slide 71
上述寄存器所需控制信号设置:
 R0、R1、R2、R3 : 打入脉冲CPRi
 暂存器C、D : 打入脉冲CPC、CPD
 MAR :
打入脉冲CPMAR, 有效时, 接收地址;
开门信号EMAR, 有效时, 输出到AB
 MDR :
打入脉冲CPMDR, 上升沿将内部总线数据打入MDR;
置入信号SMDR, 将外部总线数据置入MDR;
开门信号W: 有效时, MDR输出到DB
 PC、SP、PSW:
打入脉冲CPPC、CPSP、CPPSW
 IR: 置入信号SIR

## Slide 72
M
(1) 指令信息
DB
IR
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
C0
接口
M
DB
IR
置入

## Slide 73
(2) 地址信息
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
移位器
1) 指令地址
2) 指令地址加1
PC
打入
A
ALU
移
内
MAR
PC
A
ALU
移
内
PC
C0
打入
PC
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
C0

## Slide 74
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
4) 操作数地址
寄存器寻址:
R0
R1
寄存器间址:
R0
打入
B
ALU
移
内
MAR
MAR
R1
(直接给出寄存器编号)

## Slide 75
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
变址寻址:
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
PC
M
MDR
MDR
B
C
R0
R0
C
R0为变址寄存器, 取指后PC+1, 以PC值为地址读取位移量, 上图是变址流程:

## Slide 76
R0
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
AB
DB
移
内总线
C
M
MDR
B
ALU
ALU
C
A
B
移位器
内总线
MAR
变址流程:
(到此, 完成了位移量送C寄存器)
M

## Slide 77
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
(3) 数据信息传送
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
打入
R1
1) R
R:
R0
B
ALU
移
内
R1

## Slide 78
DB
M
DB
MDR
B
移位器
内总线
R2
ALU
2) R
M:
R0
打入
B
ALU
内总线
MDR
3) M
R:
M

## Slide 79
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MBR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MBR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
4) M
M:
M(源)
R0
MDR
MDR
MDR
DB
内
I/O
ALU
5) R
I/O:
C
打入
DB
MDR
内
C
ALU
(计算目的地址)
DB
M
C
ALU
内
MDR
(目的)
C
A
I/O

## Slide 80
— 关于存储器之间的数据传送(M-M)的说明:
问题: 为什么要将从单元中取出的数据暂存到C寄存器, 然后再存入存储单元？
以下数据传送通路是否可行：
M(源)
DB
MDR
DB
M
(目的)
由于目的单元的寻址可能是存储器间接寻址, 从存储单元中读出的内容作为目标地址, 而该内容读出后需要存入MDR, 再传送到MAR。
因此, 需要将源单元内容存入另外一个寄存器(比如C), 待目标地址计算完成存入MAR后, 再将C中的内容通过MDR存入目标单元。

## Slide 81
组合逻辑控制器时序系统
 时序系统的作用:
时序系统用于规定操作的时间和时机
 时序控制方式:
即时序信号与操作的关系
 本模型机采用三级时序系统:
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:

## Slide 82
指令周期
工作周期1
工作周期2
工作周期n
…
时钟周期1
时钟周期2
时钟周期m
…
工作脉冲2
工作脉冲k
....
(节拍1)
(节拍2)
(节拍m)
工作脉冲1
一个节拍
工作脉冲
指令周期
...
工作周期1
工作周期3
工作周期2
工作周期n
...

## Slide 83
组合逻辑控制器时序系统
1、工作周期
取指周期 FT
用于指令正常执行时序控制
源周期 ST
目的周期 DT
执行周期 ET
中断周期 IT
DMA周期 DMAT
用于I/O传送控制
定义以下工作周期:

## Slide 84
(2) 取指流程
1→ST
FT0:
PC+1 PC
M IR
(3) 操作时间表
FT0:
电位型微命令
脉冲型微命令
M IR
EMAR,
R,
SIR
PC+1 PC
PC→A
DM
CPPC
1→DT
1→ET
CPFT(P)
转换
CPT (P)
CPET(P)
CPDT(P)
CPST(P)
FT0表示取指周期FT的T0节拍
S3S2S1S0MC0
(逻辑式1)
(逻辑式2)
(逻辑式3)

## Slide 85
2、传送指令
FT0:
M IR,
例1:
MOV R1 , R0 ;
ET0:
R0 R1
PC MAR
ET1:
PC+1 PC
(1) 指令流程 (P.140 MOV指令流程图)
符号标识:
SR: 源操作数寄存器寻址
DR: 目的操作数寄存器寻址

## Slide 86
源操作数
例2:
MOV (R1), (R0);
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ST0:
R0 MAR
ST1:
M MDR C
DT0:
R1 MAR
目的地址
ET0:
C MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR

## Slide 87
FT0:
M IR
例:
MOV (R1), (SP) + ;
SP MAR
M MDR C
PC+1 PC
CPPC
ST0:
SP+1 SP
EMAR
R
SMDR
MDR B
输出B
DM
CPC
SP A
A+1
DM
CPSP
EMAR
PC A
A+1
R
SIR
DM
1 ST
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
SP A
T+1
CPT(P)
T+1
CPT(P)
ST1:
ST2:
1 DT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
R1 A
T+1
CPT(P)
1 ET
CPFT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)

## Slide 88
ET1：
MDR M
PC MAR
ET2：
EMAR
W
T+1
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
PC A
1 FT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
向DB输出MDR
DT0：
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
R1 A
T+1
CPT(P)
1 ET
CPFT(P)
CPET(P)
ET0：
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)

## Slide 89
(4) MOV –(SP),(R3)
M IR,
R3 MAR
PC+1 PC
FT0:
ST0:
ST1:
DT0:
ET0:
ET1:
M MDR C
C MDR
PC MAR
、MAR
SP-1 SP
ET2:
MDR M

## Slide 90
3、双操作数指令
例:
ADD X(R1), (PC);
FT0:
M IR,
ST0：
PC MAR
ST1：
M MDR C
ST2：
PC+1 PC
DT0：
PC MAR
DT1：
M MDR D
DT2：
PC+1 PC
偏移量
DT3：
D+R1 MAR
DT4：
M MDR D
目的数
ET0：
C+D MDR
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC
操作流程见 P.142。

## Slide 91
(6) SUB (R1)+,(R2)
M IR,
R2 MAR
PC+1 PC
FT0:
ST0:
ST1:
ET0:
ET1:
M MDR C
PC MAR
DT0:
DT1:
M MDR D
C-D MDR
R1 MAR
DT2:
R1+1 R1
ET2:
MDR M

## Slide 92
7、 中断周期 IT
P.145 流程图:
主程序
PC →MDR
SP –1→SP、MAR
1→IT
进入中断周期
MDR→M
IT0
IT3
IT1
IT2
向量地址→MAR
入口地址→PC
MAR, 1→FT
IT4
FT0
服务子程序
为访问中断向量作地址准备

## Slide 93
按微程序方式构成的CPU的特点
 引入了程序技术, 使设计规整
 引入了存储逻辑, 使功能易于扩展
微程序控制器设计的基本步骤:
(1) 若干微命令编制成一条微指令, 控制实现一步操作;
(2) 若干微指令组成一段微程序, 解释执行一条机器指令;
(3) 微程序事先存放在控制存储器中, 执行机器指令时再取出。

## Slide 94
4.1 概述
典型结构: 三级存储体系结构
高速缓存(Cache) –主存 – 外存层次
CPU
Cache
主存
外存
 Cache: 容量小、速度高
 主存: 容量较大、速度较高
 外存: 容量大、速度慢
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 95
存储器读写命令
命中
不命中
CPU访问高速缓存(Cache)和主存的工作原理:
CPU
主存
Cache

## Slide 96
4.1.2 存储器的分类
1. 按存储介质(存储信息的机理)分类
(1) 半导体存储器
 有源器件
 速度快
 非破坏性读出
主要作高速缓存和小容量主存。
 静态存储器: 利用双稳态触发器存储信息
 动态存储器: 用电容存储的电荷存储信息
 速度低
 集成度低
 功耗较大
 信息易失
适合于作为大容量主存。
 需要刷新
 集成度高
 功耗小

## Slide 97
(3) 光盘存储器
 速度慢
利用激光对光盘表面的记录模进行照射后是否出现融坑表示信息。
 容量很大
 非破坏性读出
 长期保存信息
 容量大
 长期保存信息
利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息。
 非破坏性读出
适合于作外部存储器。
(2) 磁表面存储器
 速度慢
适合于作外部存储器。

## Slide 98
2. 按存取方式分类
随机存取:
(1) 随机存取存储器(RAM)
可按地址访问存储器中的任一单元, 访问时间与单元地址无关。
(2) 顺序存取存储器 (SAM)
访问时读/写部件按顺序查找目标地址, 访问时间与数据位置有关。
(3) 直接存取存储器(DAM)
访问时, 读/写部件先直接指向一个小区域, 再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。如: 磁盘、光盘等。

## Slide 99
4.2 半导体存储器
存储信息原理:
 静态存储器SRAM(双极型/静态MOS型)
 动态存储器DRAM (动态MOS型)
依靠双稳态电路内部交叉反馈的机制存储信息。速度快, 功耗较大, 适合于作Cache。
依靠电容存储电荷的原理存储信息。
功耗较小, 容量大, 速度较快, 适合于作主存。
较静态存储器慢, 比外存快

## Slide 100
动态存储器的刷新
1. 刷新定义和原因
定期向电容补充电荷
刷新
动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷随时间推移将缓慢释放(泄漏), 因此需要定期向电容补充电荷, 以保持信息不变。
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写, 以恢复原来的信息
动态M, 需补充电荷以保持原来信息

## Slide 101
对主存的访问
由CPU提供行、列地址，随机访问。
2ms内集中安排所有刷新周期。
CPU访存：
4.刷新周期的安排方式
死区
用在实时要求不高的场合。
动态芯片刷新：
由刷新地址计数器提供行地址，定时刷新。
（1）集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
（2）分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
刷新
R/W
刷新
100ns
用在低速系统中。

## Slide 102
2ms
（3）异步刷新
例.
各刷新周期分散安排在2ms内。
用在大多数计算机中。
每隔一段时间刷新一行。
128行
≈15.6 微秒
每隔15.6微秒提一次刷新请求，刷新一行；2毫秒内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6微秒
刷新请求
刷新请求
（DMA请求）
（DMA请求）

## Slide 103
— 关于存储器的组织
目的:
用不同容量和不同数量的存储器芯片构成一个存储器系统, 实现与CPU的连接。
4.3 主存储器组织

## Slide 104
4.3 主存储器组织
应解决的问题:
 芯片的选用
 地址分配
 片选逻辑
 信号线的连接
多大容量, 位数, 多少片等
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 怎样分配, 电路中如何体现
如何产生芯片所需片选信号
所有信号线如何连接
线路连接的原理框图:

## Slide 105
CPU
存储芯片
2
存储芯片
1
存储芯片
n
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址译码电路
(产生片选信号)
地址
....

## Slide 106
例1.
给出芯片地址分配与片选逻辑, 画出存储器框图
1. 计算所需芯片数
用2114(1K4)SRAM芯片组成容量为4K8的存储器。假设CPU地址总线A15~A0, 双向数据总线D7 ~D0, 读/写信号线R/W。
设计步骤:
方法1: 先扩展位数,
再扩展单元数
2片1K4
1K8
4组1K8
4K8
8片
方法2: 先扩展单元数,
再扩展位数
4片1K4
4K4
2组4K4
4K8
8片
位扩展
单元扩展或字扩展

## Slide 107
存储器寻址逻辑
2. 地址分配与片选逻辑
芯片内的寻址系统
芯片外的地址分配与片选逻辑
为芯片分配哪几位地址, 以便寻找片内的存储单元.
由哪几位地址形成芯片选择逻辑, 以便寻找芯片.
存储空间分配:
本例假设: 4KB存储器在16位地址空间(64KB)中占据任意连续区间。
即本4KB占据64KB的哪4K空间?

## Slide 108
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
64KB
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
需12位地址寻址：
4KB
A15…A12A11A10A9……A0
A11～A0
0 0 0 …… 0
0值
0 0 1 …… 1
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
0 1 0 …… 0
1 0 0 …… 0
1 1 0 …… 0
1 1 1 …… 1
片选
芯片地址

## Slide 109
1K
A9～A0
CS0
A11 A10
1K
A9～A0
CS3
A11 A10
1K
A9～A0
CS1
A11 A10
1K
A9～A0
CS2
A11 A10
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑

## Slide 110
3.连接方式
（1）扩展位数
4
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
4
1K×4
1K×4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS3
A11 A10
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
（2）扩展单元数
（3）连接控制线
（4）形成片选逻辑电路

## Slide 111
即每一组的连接详图(如0组):
2114
(1K4)
2114
(1K4)
D7D6 D5D4 D3D2 D1D0
D3D2 D1D0
D7D6 D5D4
R/W
WE
地址总线
A9~A0
A11
A10
CS0
CS
CS
+
A11
A10

## Slide 112
某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～ 07FFH为ROM区，选用EPROM芯片（2KB/片）；0800H～13FFH为RAM区，选用RAM芯片（2KB/片和1KB/片）。地址总线A15～A0（低）。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1.计算容量和芯片数
ROM区：2KB
RAM区：3KB
存储空间分配：
2.地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片（放地址低端），再安排小容量芯片。
便于拟定片选逻辑。
共3片

## Slide 113
A15A14A13A12A11A10A9…A0
0 0 0 0 0 0 …… 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0 0 0 0 1 1 …… 1
0 0 0 1 0 0 1 … 1
0 0 0 0 1 0 …… 0
0 0 0 1 0 0 0 … 0
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
2K
2K
1K
A10～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12A11
A12A11
A12A11
5KB需13位地址寻址：
ROM
A12～A0
64KB
1K
2K
2K
RAM
A10
A15A14A13为全0

## Slide 114
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7~D0
D7~D0
CS
CS
CS
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0
A12 A11
A12 A11
A12 A11 A10

## Slide 115
设计一半导体存储器，其中ROM区4KB，选
用ROM芯片（4K×4位/片）；RAM区3KB，选用RAM
芯片（2KB/片和1K×4位/片）。地址总线A15～A0
（低），双向数据总线D7～D0（低），读/写线
R/W。
作业：
1.给出芯片地址分配和片选逻辑式
2.画出该存储器逻辑框图（各芯片信号线的连接
及片选逻辑电路，
注意：ROM的数据端是单向（出），不使用R/W；
片选低电平有效）。

## Slide 116
1K×4
1K×4
2K×8
4K×4
4K×4
需13位地址寻址：
7KB
A15…A12A11A10A9……A0
A12～A0
0 0 …… 0
0值
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
1 1 0 1 …… 1
1 0 0 …… 0
1 1 0 0 …… 0
片选
芯片地址
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
4K
2K
1K
A11～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12
A12A11
A12A11A10

## Slide 117
4
4K×4
4K×4
4
12
2K×8
4
11
4
1K×4
1K×4
4
10
4
A11~A0
R/W
A12
CS0
A12 A11
CS1
A12 A11 A 10
CS2
D7~D4
D3~D0
4
4

## Slide 118
 非格式化容量
= 面数(道数/面)内圈周长圈位密度
 格式化容量
= 面数(道数/面)(扇区数/道)(字节数/扇区)
驱动器号、磁头号、磁道号、起始扇区号、交换量
2) 寻址信息
文件占有的扇区数量
记录面号
比如: PC机3.5英寸高密度软盘格式化容量为:
容量= 2面80道/面18扇区/道512B/扇区=1.44MB

## Slide 119
[例]某双面磁盘，4个盘片，每面有200道，内层磁道周长为50mm，内道每0.5mm划分为1个扇区(50B)，内层位密度1000b/mm，转速3000r/m：
（1）该磁盘存储容量是多少？（非格式化和格式化）
（2）磁盘的数据带宽是多少？
解答：
（1）非格式化容量=
=80Mb=10MB
格式化容量=
=8MB
（2）转速=3000r/m=50r/s
带宽=
4
×2
×200
×50
×1000b
4
×200
×2
×(50÷0.5)
×50B
50r/s
×(50÷0.5)
×50B
=250KB/s

## Slide 120
Cache的作用：解决CPU与主存速度不匹配的矛盾，提高CPU读取指令和数据的速度。
高速缓冲存储器(Cache)
程序执行的时间局部性规律：数据/代码被访问后, 近期被再次访问的概率, 大于近期未被访问的数据/代码被访问的概率。

## Slide 121
4. 总线分类
(1)按功能分类
① 数据总线
② 地址总线
③ 控制总线
(2)按数据传输格式分类
① 并行总线：同时传送各位信息。
② 串行总线：分时逐位传送各位信息。

## Slide 122
① 直接程序传送接口(查询传送)
(该接口中也可以有查询方式)
(3) 按I/O传送控制方式划分
② 中断接口
③ DMA接口
(可插入中断作DMA善后处理)

## Slide 123
3. 中断响应
(1) 响应条件
 外设提出请求, 且未被屏蔽;
1) 非向量中断
将服务程序入口地址组织在查询程序中; 中断响应时, CPU转入执行一个查询程序, 查询中断源, 转入相应服务程序。比如前述的软件判优方式。
(2) 如何获取中断服务程序的入口地址
 CPU处于开中断状态;
 一条指令(非停机指令)结束;
 无故障、无DMA等优先级更高的请求

## Slide 124
2) 向量中断
将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中; CPU响应时由硬件直接产生相应向量地址, 按地址查表, 取得服务程序入口, 转入相应服务程序。
 中断向量:
服务程序入口地址、服务程序状态字
 中断向量表:
存放中断向量的表(一段存储区)
 向量地址:
访问向量表的地址
例1. 模型机向量表(从主存2#单元开始安排)
存储器按字编址。一个入口地址16位, 占一个编址单元。

## Slide 125
例2. IBM PC向量表
存储器按字节编址, 一个入口地址32位, 占4个编址单元。
(从主存0#单元开始安排)
2#
向量表
入口地址0
入口地址1
3#
0号中断源
1号中断源
向量地址=中断号+2
(单元地址)
向量地址=中断号4
现代计算机一般具有向量中断功能, 也可结合非向量中断方式扩展中断源。
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
8#

## Slide 126
向量中断方式: 中断响应流程
(3) 响应过程
发响应信号INTA, 进入中断周期
关中断, 保存断点和CPU现场
获得中断号, 转换为向量地址, 查询中断向量表
取中断向量, 转中断服务程序
中断隐指令操作(硬件完成)

## Slide 127
4. 中断处理
CPU执行中断服务程序。
(1) 单级中断
CPU响应后只处理一个中断源的请求, 处理完毕后才能响应新的请求。
(2) 多重中断
在某次中断服务过程中, 允许响应处理更高级别的中断请求, 形成中断嵌套。

## Slide 128
5.5 DMA方式及接口
5.5.1 DMA方式基本概念(第三章 已有描述)
 定义
直接依靠硬件实现主存与I/O间的数据传送,
传送期间不需CPU程序干预。
DMA —
Direct Memory Access
1) 传送发生在I/O与主存之间；
2) 由DMA控制器控制传送, DMA控制器接管总线权,传送完毕再交还总线权。
3) 传送期间只要CPU不访存, DMA与CPU可并行操作。
4) 传送前和传送后需要程序干预。

## Slide 129
处理器
外设
存
储
器
总线
接口
DMA
控制器
逻辑断开
DMA传送
向CPU提出DMA请求
CPU响应DMA请求
DMA传送过程示意: