## Slide 1: 网络编程技术
成都信息工程大学
网络空间安全学院

## Slide 2: 教学内容
OSI/RM参考模型与TCP/IP参考模型的基本原理、对比
客户/服务器基本原理
套接字基础
  基本套接字数据结构、系统调用函数
  TCP 套接字编程
  UDP套接字编程
并发服务器编程技术
  迭代服务器技术 vs 并发服务器技术
  多进程服务器
  多线程服务器

## Slide 3: 先修课程
C语言
TCP/IP协议
操作系统原理
Linux的基本使用

## Slide 4: 参考书目
张炯. “Unix网络编程：使用技术与实例分析“. 清华大学出版社。
[美]W.Richard Stevens著.《UNIX网络编程(第1卷)》.清华大学出版社
W.richard Stevens. “TCP/IP illustrated, Volume 1: The Protocol”. 机械工业出版社；

## Slide 5: Linux系统基础
软件开发环境
最常用编辑工具：vi vscode qt
编译器：gcc,g++
gcc编译c程序
g++编译c++程序
调试器：gdb

## Slide 7: OSI 与 TCP/IP
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
IPv4, IPv6
网络接口层
TCP
UDP
OSI模型
TCP/IP模型
Notes: 每一层都向它的上层提供一定的服务，同时每一层可以使用它的下层所提供的功能。这样相邻层之间就有一个接口，通过这个接口将相邻层之间联系起来。独立、易于设计和实现、易于维护。
应用层常用的协议有：FTP、Telnet、HTTP。
网络层负责不同网络之间的通信，
传输层负责主机中两个进程之间的通信。
应用层和传输层之间的接口自然成了应用程序编程接口，即API。

## Slide 10: 数据进入协议栈时的封装
用户数据
用户数据
App头部
用户数据
TCP头部
用户数据
TCP头部
IP头部
用户数据
TCP头部
IP头部
以太网
头部
以太网
尾部
以太网帧
40~1500字节
FTP
客户
TCP
IP
以太网驱
动程序
TCP段
IP分组
Notes: TCP层：为了进行可靠性控制和识别数据从源主机的哪个程序（进程）来，要送到目标主机那个程序（进程）去，应加上一些TCP控制信息（TCP报头），这些控制信息由目标主机识别。
网络层：IP层再加上用于识别互联网中源主机和目标主机的IP地址以及上层协议类型等组成IP层数据报头后送到网络接口层。
网络接口层：把IP层收到的数据报加上以太网数据帧头后后尾（主要为以太网地址和上层协议）形成传输比特流。

## Slide 11: 以太网数据帧分用过程
以太网帧
ARP
RARP
IP
ICMP
IGMP
TCP
UDP
应用程序
应用程序
应用程序
应用程序
进入的帧
根据以太网首部中
的帧类型进行分用
根据IP首部中的
上层协议类型进行分发
根据TCP或UDP
首部中的端口号
进行分用
以太网帧头
IP报头
Notes: ARP：IP地址映射成对应的物理地址
RARP：把物理地址映射成IP地址。
IP：将上层或同层的其它数据（ICMP差错报告和报文控制协议、IGMP Internet 组管理协议 ）封装到IP数据报中。

## Slide 12: 以太网数据帧分用过程

## Slide 13: 以太网数据帧分用过程

## Slide 14: 以太网数据帧分用过程

## Slide 15: 以太网数据帧分用过程

## Slide 16: IP数据报格式
段偏移量
源站IP地址
目的站IP地址
服务类型
总长度
标识
标志
寿命
首部校验和
选项
填充字节
数据
0
15
31
7
上层协议
版本
首部长度
Notes: 服务类型（Type of Service）4位：用于指示数据报的服务类型，包括延迟、吞吐量、可靠性和成本；最低延迟（Minimize Delay）：适用于需要低延迟的应用（如实时通信）。最大吞吐量（Maximize Throughput）：适用于需要高吞吐量的应用（如文件传输）。最高可靠性（Maximize Reliability）：适用于需要高可靠性的应用（如网络管理）。最小成本（Minimize Cost）：适用于需要低成本传输的应用。

## Slide 17: IP数据报格式
Notes: 首部长度4bit，指是0x45里的5，以4字节为单位，即IP首部长度5*4=20。
服务类型：3bit优先级，接着的3bit指低延时、高吞吐量、高可靠性（置1），最后2bit未使用。
总长度：首部+数据长度。

## Slide 18: 网络中的几类地址
物理地址：即MAC地址
逻辑地址：即IP地址
端口地址：应用程序端口号

## Slide 19: 物理地址
48位：24位OUI(组织唯一标志符)，24位由厂商分配
平面地址，无结构
全球唯一
局部范围寻址
存在于数据链路层
Notes: 0-23位叫做组织唯一标志符(organizationally unique，是识别LAN（局域网）节点的标识
数据包在这些节点之间的移动都是由ARP(Address Resolution Protocol：地址解析协议)负责将IP地址映射到MAC地址上来完成的。

## Slide 20: 物理地址
ipconfig/all
Notes: 0-23位叫做组织唯一标志符(organizationally unique，是识别LAN（局域网）节点的标识
数据包在这些节点之间的移动都是由ARP(Address Resolution Protocol：地址解析协议)负责将IP地址映射到MAC地址上来完成的。

## Slide 21: IP地址
IP地址标识着网络一个主机的位置。每个IP地址都是由32位（或128位）组成，分成两部分：网络号、主机号。
全球唯一，寻址容易
两种表示形式：二进制（计算机内部）、点分十进制（便于记忆）

## Slide 22: IP地址分类
0
NetID
10
110
NetID
1110
Multicast Address
HostID
NetID
HostID
HostID
A
B
C
D
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
1~126
128~191
192~223
224~239

## Slide 23: 端口地址
process1
process2
process3
process4
process6
process7
IP地址平面
主机A
主机B
为了识别传输层之上不同的网络通信程序（进程），传输层引入了端口的概念。
Notes: 为了识别传输层之上不同的网络通信程序（进程），传输层引入了端口的概念。在一台主机上，要进行网络通信的进程，首先要向系统提出动态申请，由系统返回一个本地唯一端口号，进程再通过系统调用把自己和这个特定的端口联系起来(绑定)，这样每个要通信的进程都与一个端口号对应，传输层就可以使用其报文中的端口号，把收到的数据送到不同的应用程序。

## Slide 24: 端口地址（cont.）
TCP和UDP使用16位的端口号（用无符号整型表示）
为防止端口使用的混乱，将端口分为以下三类：
  “众所周知”的端口：0~1023，由IANA(因特网分配数值权威机构)统一控制
  注册的端口：1024~49151，这些端口虽不由IANA控制，但IANA登记这些端口的使用
  动态或私有的端口：49152~65535
Notes: FTP 21；Telnet 23；HTTP

## Slide 25: 网络中通信双方
唯一标识网络通信的一方
  （本地协议，本地IP，本地端口）
通信双方
  （本地协议，本地IP，本地端口，远程协议，远程IP，远程端口）
    1（本地TCP，本地IP，本地端口，远程TCP，远程IP，远程端口）
    2（本地UDP，本地IP，本地端口，远程UDP，远程IP，远程端口）
Notes: 同一个系统中不同的两个进程间进行通信时，通过系统分配的进程号就可以唯一标识一个进程，

## Slide 26: 网络中通信双方
网络中通信双方由以下五元组唯一确定：
  （协议、本地IP地址、本地端口号、远程IP地址、远程端口号）

## Slide 27: TCP和UDP对比
TCP（Transmission Control Protocol）可靠的、面向连接的协议、传输效率低全双工通信（发送缓存&接收缓存）、面向字节流。使用TCP的应用：Web浏览器；文件传输程序。
UDP（User Datagram Protocol）不可靠的、无连接的服务，传输效率高（发送前时延小），一对一、一对多、多对一、多对多、面向报文(数据包)，尽最大努力服务，无拥塞控制。使用UDP的应用：域名系统 (DNS)；视频流；IP语音(VoIP)。

## Slide 28: UDP:用户数据报协议
UDP提供无连接服务
UDP缺乏可靠性支持，应用程序必须实现：确认、超时、重传、流控等
Notes: UDP不与远端的UDP模块保持对端的连接，它仅仅是把数据报发向网络，并从网络接收接收传来的数据报。
UDP对数据传输过程中唯一的可靠保证措施是进行差错校验，如果发生差错，则只是简单地抛弃该数据。
最大特点是：在进行通信时，它不需要在客户和服务器之间先建立连接，在数据传送完后，只要关闭套接口释放网络资源即可。
UDP常用于传输延时小，对可靠性要求不高，有少量数据要进行传输的情况，如：域名服务。

## Slide 29: UDP数据报格式
源端口
目的端口
长度
校验和
数据
0
15
31
#ifdef __FAVOR_BSD
struct udphdr {
u_int16_t uh_sport; /* source port */
u_int16_t uh_dport; /* destination port */
u_int16_t uh_ulen; /* udp length */
u_int16_t uh_sum; /* udp checksum */
};
#else
struct udphdr {
u_int16_t source;
u_int16_t dest;
u_int16_t len;
u_int16_t check;
};
#endif
Notes: UDP长度最小是：8.

## Slide 30: TCP：传输控制协议
TCP是面向连接的。
TCP通过给所发送数据的每一个段，管理一个序列号，根据序列号进行排序。
TCP提供可靠性，实现了超时重发。RTT(往返时限)的估算。
TCP提供流量控制和拥塞控制：通告窗口、拥塞窗口。
TCP的连接是全双工的。
Notes: 连接：指在源端和目标主机之间建立的一种逻辑连接，使源端和目标端在进行数据传输时达成某种共识，相互可以是识别对方及其传输的数据。
超时重发，发送数据时，超时定时器解决这个问题。超时时间间隔，RTT(往返时间)：从发送端发出数据到确认所需的往返时间。
序列号：序列号等于该主机选择的本次连接的初始序号（ISN）加上该报文段中的第一个字节在整个数据流中序号。保证了数据流发送数据的顺序性。
发送窗口在工作时，从拥塞窗口和接收方通告窗口中取最小值作为发送上限。拥塞窗口是发送方根据网络通信状况进行流量控制，通告窗口是接收方根据应用进程快慢进行流量控制。

## Slide 31: TCP协议数据段格式
HLEN
窗口大小
序列号
确认号
源端口
目的端口
保留
码位
校验和
紧急指针
选项
填充字节
数据
U
R
G
A
C
K
P
S
H
R
S
T
S
Y
N
F
I
N
0
15
31
7
首部
数据区
ACK Flooding
TCP-SYN Flood攻击
RST复位攻击
FIN 攻击
DOS与DDOS攻击
Notes: 序列号：用于标识TCP发送端向TCP接收端发送数据字节流的序号。
确认号：用于标识接收端希望收到下一个TCP报文段第一个字节的序号。
URG：紧急指针。ACK：确认号标志，1时，确认号有效。RST：复位标志。
PSH：push操作，对数据进行立即处理。
RST: 重置连接标志位，
SYN：同步序列号标志，同步序号用来请求建立连接，它用来发起一个连接的建立，只有在连接建立的过程中SYN才被置1.
FIN:连接终止标志，
窗口大小：它是接收端的流量控制措施，用来告诉另一端它的数据接收能力。

## Slide 32: TCP协议数据段格式（续）
struct tcphdr { WORD SourPort; WORD DestPort; DWORD SeqNo; DWORD AckNo; BYTE HLen; BYTE Flag; WORD Window; WORD ChkSum; WORD UrgPtr; /* Put options here. */ };

## Slide 33: TCP协议数据段格式（续）
几个需要说明的字段
  HLEN：首部长度，以4字节（32位）为单位。tcp数据段首部包括固定和变长两部分；
  窗口：为通告窗口；
  URG位：如果使用紧急数据指针，则将这一位设为1
  ACK位：如果确认序列号有效，则设为1；
  PSH位：表示”推”数据，如果这一位设置成1，表示希望接收方在接收到这个数据段之后，将它立即传送给高层应用程序，而不是缓存起来。

## Slide 34: TCP协议数据段格式（续）
  RST位：表示请求重置连接。当TCP协议接收到一个不能处理的数据段时，向对方TCP协议发送这种数据段，表示这个数据段所标识的连接出现了某种错误，请求对方TCP协议将这个连接清除。
Notes: TCP协议想放弃一个已经存在的连接：就是想断开一个正处于连接状态的连接；
TCP接收到一个数据段，但是这个数据段所标识的连接不存在：服务器主机崩溃后重启。

## Slide 35: TCP协议数据段格式（续）
客户端尝试与服务器未对外提供服务的端口建立TCP连接，服务器将会直接向客户端发送reset报文。

## Slide 36: TCP协议数据段格式（续）
客户端和服务器的某一方在交互的过程中发生异常（如程序崩溃等），该方系统将向对端发送TCP reset报文，告之对方释放相关的TCP连接，如下图所示：。

## Slide 37: TCP协议数据段格式（续）
接收端收到TCP报文，但是发现该TCP的报文，并不在其已建立的TCP连接列表内，则其直接向对端发送reset报文，如下图所示。

## Slide 38: TCP协议数据段格式（续）
在交互的双方中的某一方长期未收到来自对方的确认报文，则其在超出一定的重传次数或时间后，会主动向对端发送reset报文释放该TCP连接，如下图所示。

## Slide 39: TCP协议数据段格式（续）
  SYN位：请求建立连接。tcp用这种数据段向对方tcp协议请求建立连接，在这个数据段中，tcp协议将它选择的初始序列号通知对方，并且与对方协议协商最大数据段的大小。
  FIN位：请求关闭连接。当协议收到对这个数据段的确认后，成功关闭写方向的连接，因为tcp连接是全双工的，在发送了FIN数据段之后，它仍能接收数据，直至对方也发送FIN数据段。
  紧急指针：如果设置了URG位，这个字段指出紧急数据相对于这个数据段的开始序列号的偏移量。tcp协议只提供一字节的紧急数据，但由于历史原因，紧急指针指向紧急数据的下一个位置。

## Slide 40: TCP三次握手
客户
服务器
Socket
Connect(阻塞)
(主动打开) CLOSED
Socket,bind,listen
(被动打开) CLOSED
SEQ=x+1，Ack=y+1
Accept返回
Read阻塞
Connect返回
SYN=1 SEQ= x
SYN=1 SEQ=y, ack=x+1
ESTABLISHED
ESTABLISHED
SYN_RCVD
LISTEN
SYN_SENT
Notes: 两台主机要进行通信，在一般情况下，总是其中一台主动提出通信请求（客户机），另一台被动响应通信请求（服务器）。三次握手，实际就是建立一条链接时通信双方交互三次报文。
服务器发送一个报文段作为应答。
客户机也必须向服务器发送确认号为y+1的报文段进行确认。
建立连接的TCP报文段中，只有报文头（无选项时，20字节）没有数据区。
LISTEN:服务器进入等待呼叫连接状态。
SYN_RECV：一个连接请求已经到达，等待确认
SYN_SENT：应用已经开始，打开一个连接
ESTABLISHED：正常数据传输状态

## Slide 41: TCP三次握手
Notes: 两台主机要进行通信，在一般情况下，总是其中一台主动提出通信请求（客户机），另一台被动响应通信请求（服务器）。三次握手，实际就是建立一条链接时通信双方交互三次报文。
服务器发送一个报文段作为应答。
客户机也必须向服务器发送确认号为y+1的报文段进行确认。
建立连接的TCP报文段中，只有报文头（无选项时，20字节）没有数据区。
LISTEN:服务器进入等待呼叫连接状态。
SYN_RECV：一个连接请求已经到达，等待确认
SYN_SENT：应用已经开始，打开一个连接
ESTABLISHED：正常数据传输状态

## Slide 42: TCP三次握手
Notes: 两台主机要进行通信，在一般情况下，总是其中一台主动提出通信请求（客户机），另一台被动响应通信请求（服务器）。三次握手，实际就是建立一条链接时通信双方交互三次报文。
服务器发送一个报文段作为应答。
客户机也必须向服务器发送确认号为y+1的报文段进行确认。
建立连接的TCP报文段中，只有报文头（无选项时，20字节）没有数据区。
LISTEN:服务器进入等待呼叫连接状态。
SYN_RECV：一个连接请求已经到达，等待确认
SYN_SENT：应用已经开始，打开一个连接
ESTABLISHED：正常数据传输状态

## Slide 43: TCP三次握手
Notes: 两台主机要进行通信，在一般情况下，总是其中一台主动提出通信请求（客户机），另一台被动响应通信请求（服务器）。三次握手，实际就是建立一条链接时通信双方交互三次报文。
服务器发送一个报文段作为应答。
客户机也必须向服务器发送确认号为y+1的报文段进行确认。
建立连接的TCP报文段中，只有报文头（无选项时，20字节）没有数据区。
LISTEN:服务器进入等待呼叫连接状态。
SYN_RECV：一个连接请求已经到达，等待确认
SYN_SENT：应用已经开始，打开一个连接
ESTABLISHED：正常数据传输状态

## Slide 44
LISTEN
SYN_RCVD
SYN_SENT
ESTABLISHED
应用:主动打开
发送:SYN
应用:被动打开
发送:<无>
接收:SYN；发送:SYN,ACK
接收:SYN
发送:SYN,ACK,同时打开
接收:ACK
发送:<无>
接收:SYN,ACK
发送:ACK
CLOSED
起始点
表示客户的状态转换
表示服务器的状态转换

## Slide 45: TCP连接的建立
TCP连接的过程：
  服务器必须准备好接受外来的连接。通过调用socket, bind, listen函数完成。称为被动打开。
  客户通过调用connect进行主动打开。这引起客户TCP发送一个SYN分节，告诉服务器客户将在连接中发送的数据的初始序列号。
  服务器必须确认客户的SYN，同时自己也得发送一个SYN分节。服务器以单个分节向客户发送SYN和对客户的SYN的ACK。
  客户必须确认服务器的SYN。

## Slide 46: TCP序列号、确认号示意图

## Slide 47: TCP连接关闭
客户
服务器
Close
主动关闭ESTABLISHED
被动关闭
Read返回0 ESTABLISHED
FIN M
ack N+1
Close
ack M+1
FIN N
FIN_WAIT2
TIME_WAIT
2MSL
FIN_WAIT1
CLOSE_WAIT
LAST_ACK
CLOSED
Notes: 完成数据发送的任何一方可以提出关闭连接的请求。
服务器收到关闭连接的报文段后，通知应用程序，客户机已无数据传送。服务器在发送完确认后，如果有数据要发送，则客户机还可以继续接收数据，所以把这种状态称为半关闭状态，因为服务器任然可以发送数据，并且可以收到客户机的确认，只是客户方已无数据发向服务器。
2MSL：报文最长生命周期的两倍。
FIN_WAIT1：客户端告诉服务器数据已经完成发送状态。
FIN_WAIT2：另一边已经同意释放连接状态。
CLOSE_WAIT：表示等待服务器自己关闭状态。
LAST_ACK: 这个状态还是比较容易好理解的，它是被动关闭一方在发送FIN报文后，最后等待对方的ACK报文。当收到ACK报文后，也即可以进入到CLOSED可用状态了。
ITMED_WAIT：等待所有分组死掉

## Slide 48
ESTABLISHED
CLOSE_WAIT
LAST_ACK
FIN_WAIT1
FIN_WAIT2
TIME_WAIT
应用:close
发送:FIN
应用:close
发送:FIN
接收:FIN
发送:ACK,
接收:ACK
发送:<无>
2MSL超时?
接收:FIN
发送:ACK
CLOSED
起始点
接收：ACK
发送:<无>
CLOSING
同时关闭
接收:ACK
发送:<无>
接收：FIN,ACK
发送：ACK
接收:FIN
发送:ACK,
主动关闭
表示客户的状态转换
表示服务器的状态转换

## Slide 49: TCP连接终止
TCP一般用四个分节终止一个连接：
  某个进程首先调用close, 这一端的TCP于是发送一个FIN分节，表示数据发送完毕。主动关闭。
  另一端称为被动关闭。TCP对接收的FIN分节进行确认，并以文件结束标志传递给应用程序。
  一段时间后，接收到文件结束标志的应用程序调用close，这也导致向对方发送一个FIN分节。
  接收到这个FIN分节的原发送方TCP对它进行确认。

## Slide 50: TCP 的TIME_WAIT状态
难点：执行主动关闭的那端进入这种状态。这个端点在该状态的持续时间是2MSL（最长分节生命周期）。
存在TIME_WAIT状态有两个理由：
  实现终止TCP全双工连接的可靠性（假设最后一个ack丢失的情况）.
  允许老的重复分节在网络中消逝.